1 目的

为确保集装箱吊运作业安全，预防事故发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于码头桥吊集装箱作业安全管理。

3 内容

3.1 集装箱岸桥作业按专项规程执行：

3.1.1吊运集装箱必须同时挂妥四角，垂直起吊，严禁拖拉起吊。

3.1.2 非自动旋锁装置吊具卸甲板集装箱作业，应从里橄一次按层吊卸。每一层卸至外橄两排集装箱时，要先卸外面的一箱集装箱。

3.1.3吊运起落时，指挥人员在得到专业发出的指挥信号后，方可按章指挥起重机械，稳起稳落。定位放置。作业中只能悬空平移，要防止顶撞。集装箱码高，上下四个箱角必须对准。

3.1.4拆卸集装箱连接器、加固器材等，要按指定地点存放，禁止乱扔乱放，装船时应随装随加固。

3.1.5装卸超限超高箱时，应使用拉绳来协助司机使集装箱就位。不准站在舱口边缘或集装箱边缘推扶，必须推扶时，要站在安全地带使用支钩来推扶。

3.1.6作业人员上下集装箱应使用扶梯，不要直接跳下来，以防跌伤。

3.1.7吊运集装箱作业，作业人员严禁站到死角处，指挥人员在不能确认上述区域无人的情况下，不准指挥作业。

3.1.8在拖挂车上落箱或在箱上落吊具，必须确认位置对好，作业人员方可上去摘、挂钩或推拉转锁。人未离开集装箱，不准起吊或启动拖挂车。

3.1.9集装箱库场作业时，禁止无关人员、车辆通行和停留。作业人员要站在搬运（吊运）机械的两侧指挥机械作业。禁止迎着机械站立，要躲开钩走路线和车行路线。

3.1.10拖挂车拉运集装箱，必须将箱体落实放入导板内，不得在箱体的悬空拉运集装箱。

3.1.11根据指令按照贝位码放集装箱，堆高纵向位置偏差不得超过30mm，横向偏置距离不得超过20mm，码放时，四角着地上下箱角对准。

3.1.12空箱搬移要关好箱门搭扣件，然后方可搬运。

3.1.13集装箱跨场地运输，必须使用拖挂车运输，禁止使用其他运输方式。

3.1.14集装箱拆箱作业，要按照有关部门的规定办理拆封手续，作业人员严禁私自开箱。

3.1.15开箱门时，一人要先依住左边门扇，另一人站在侧面慢慢开启右边门扇，要防止里面落货伤人。门打开后，要挂好门勾或拴住门扇。

3.1.16使用机械拆箱卸货要由专人指挥，对于易损货物和包装较差的货物，必须采取有效措施，不准生拖硬拉冒然作业。

3.1.17箱门落货要梯形下高，时刻防止货物外倾。怕摔货物，要在下面铺垫减震物  件后方可下放货。

3.1.18拆、装箱作业完毕，要关好箱门和箱门搭扣件。

3.2 集装箱拆、打加固安全操作规程

3.2.1作业前应做到的事项：

3.2.2 按规定穿戴好劳动保护用品。

3.2.3 按照作业需要领用适当的打锁工具、梯子和安全带。

3.2.4对打锁工具、梯子、安全带、绳索和小筐进行认真检查。

3.2.5 检查作业环境，清除周围障碍物。

3.2.6 工余时间休息注意来往车辆和安全站位。

3.2.7做好工种之间的衔接和配合。

3.2.8装卸工随吊具上下集装箱拆、打加固作业时（三层高，含三层高），当吊具停稳后，首先应找可靠的安全位置蹲、坐好，并系好安全带，其次确认乘坐人员都处在安全位置的情况下，再通知指挥手起升或移动吊具。

3.2.9装卸工在船舶甲板上下集装箱拆、打加固作业时，必须随吊具上下，不准使用梯子，若遇下列情况须使用安全带：

3.2.10作业时，风力超过四级(7.9米/秒)以上；

3.2.11船舶倾斜超过三度以上时；

3.2.12雨、雪、雾、霜天气及箱上结冰(需铺垫防滑物)；

3.2.13箱高超过两个高以上时(含两个高)；

3.2.14拆、打里外橄或靠近船舷最外一批集装箱时。

3.2.15 拆打桥锁作业时作业人员要随时看好，致意钓勾的动向在，在岸桥装卸箱时作业人员不准拆打桥锁。

3.2.16拆卸的连接器、加固件，应按船方要求摆放，装船时应随装随加固，加固应按船方要求打好。

3.2.17接受督导员的监督指导。

3.2.18使用梯子作业时，必须两人操作，一人上梯子作业，另一人扶梯，防止梯底脚滑动。

3.2.19作业后查看作业周围是否还有遗留的连接器、加固器件。

3.2.20清点作业中所使用的工具，是否有遗留，确认无遗留，将所使用的工具送至指定地点。